## Slide 1
Pemetaan Kontur dengan Autodesk Civil 3D
Panduan Terstruktur Pembuatan & Pengaturan Surface Kontur

## Slide 2
1. Pengantar & Konsep Dasar
Points (Titik Koordinat)
• Data hasil survei aktual lapangan (X, Y, Z). • Menggunakan format standar PENZD (Point Number, Easting, Northing, Elevation, Description). • Menjadi fondasi utama pembentukan objek 3D.
Surface (Permukaan 3D)
• Model digital 3D area yang dibentuk oleh Civil 3D. • Menggunakan metode TIN (Triangulated Irregular Network). • Garis kontur dihasilkan secara otomatis berdasarkan kalkulasi matematis antar-titik.

## Slide 3
2. Alur Kerja Pembuatan Kontur (Bagian 1)
Langkah 1: Import Points
1. Siapkan file koordinat (.txt / .csv). 2. Masuk ke Home ➔ Create Ground Data ➔ Points ➔ Point Creation Tools. 3. Klik Import Points (+). 4. Pilih format data (misal: PENZD comma delimited). 5. Centang Add Points to Point Group, beri nama grup, lalu OK.
Langkah 2: Create Surface
1. Buka Toolspace di sisi kiri layar, pilih tab Prospector. 2. Klik kanan Surfaces ➔ Create Surface. 3. Pada dialog box, atur: • Type: TIN Surface • Name: Isi nama wadah (misal: Topografi) • Style: Tentukan interval awal kontur. 4. Klik OK.

## Slide 4
2. Alur Kerja Pembuatan Kontur (Bagian 2)
Langkah 3: Add Data to Surface
1. Di tab Prospector, expand menu Surfaces ➔ [Nama Surface Anda]. 2. Expand menu Definition. 3. Klik kanan Point Groups ➔ klik Add. 4. Pilih nama grup titik yang telah dibuat pada Langkah 1. 5. Klik OK. Kontur otomatis terbentuk secara instan.
Langkah 4: Styling & Labeling
• Mengubah Interval: Klik kanan Surface ➔ Surface Properties ➔ Ganti tipe interval kontur. • Menghaluskan Garis: Edit Style ➔ Tab Contours ➔ Contour Smoothing = True (geser ke Maksimum). • Memberi Label Elevasi: Klik Surface ➔ Add Labels ➔ Contour - Multiple (tarik garis memotong kontur).

## Slide 5
3. Perbandingan: AutoCAD 2D vs Civil 3D
Fitur / Parameter | AutoCAD Biasa (2D) | Autodesk Civil 3D (BIM)
Metode Pembuatan | Menggambar manual garis demi garis memakai Polyline. | Otomatis dihitung dari data titik koordinat aktual (TIN).
Sifat Data | Statis. Jika ada perubahan koordinat lapangan, wajib gambar ulang. | Dinamis. Jika data koordinat berubah, garis kontur ter-update otomatis.
Analisis Lanjutan | Sangat terbatas dan sulit untuk modifikasi. | Mendukung analisis Cut & Fill, daerah aliran air, profile & cross section.

## Slide 6
4. Tips Penting Pemetaan Kontur
Pembersihan Data (Data Cleaning)
Selalu pastikan tidak ada kesalahan ketik koordinat atau elevasi ekstrem (seperti nilai 0 di area pegunungan) sebelum melakukan import. Elevasi yang salah akan membuat model interpolasi segitiga TIN menjadi eror dan merusak visualisasi kontur.
Batasi Wilayah Menggunakan Boundary
Civil 3D secara otomatis menginterpolasi semua titik luar sehingga kadang garis kontur melebar keluar area survei yang sebenarnya. Gunakan fitur Boundary di bawah menu Definition untuk memotong dan mengunci kontur agar presisi sesuai batas lahan asli.