## Slide 1
Pemanfaatan Citra Sentinel
untuk Analisis Perubahan Lahan
Pascabencana di Gayo Lues
Kajian metode dan contoh arsip citra asli • Oktober 2026
01
Sentinel-1 dan Sentinel-2
Contoh historis banjir November 2025
Notes: Presentasi pembelajaran. Contoh menggunakan arsip historis November 2025. Tidak menyatakan hasil inventarisasi kerusakan terkini.
Sumber:
https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/70-hektar-lahan-sawah-terancam-gagal-panen-akibat-banjir-di-gayo-lues

## Slide 2
Tujuan analisis
Fokus: perubahan tutupan lahan yang dapat diamati
02
Lokasi
Menentukan bagian wilayah yang menunjukkan perubahan setelah bencana.
Jenis perubahan
Membedakan genangan, vegetasi berkurang, tanah terbuka, dan endapan.
Besaran dan kepastian
Mengukur luas pada data valid serta menguji hasilnya dengan bukti lapangan.
Pemanfaatan
Mendukung survei, pemulihan lahan, dan pemantauan berulang.
Notes: Tutupan lahan merupakan kondisi fisik permukaan. Penggunaan lahan memerlukan informasi fungsi atau aktivitas manusia. Perubahan spektral belum cukup untuk memastikan perubahan fungsi lahan.
Sumber:
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/flood-mapping-and-damage-assessment-using-s2-data/step-by-step
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-google-earth-engine-flood-mapping/step-by-step

## Slide 3
Konteks bencana Gayo Lues
Contoh historis, bukan laporan situasi terbaru
03
Laporan resmi
BPBA pada 18 November 2025 melaporkan banjir setelah hujan lebat.
Luapan DAS Tripe dan DAS Ulun Tanoh mengancam lahan sawah.
Pertanyaan spasial
Di mana air meluas?
Apakah vegetasi berubah menjadi tanah terbuka?
Apakah endapan masih terlihat setelah air surut?
Notes: Sumber konteks adalah laporan BPBA. Angka kerusakan tidak dihitung dari pratinjau citra dalam presentasi ini. Kejadian akhir November harus dipisahkan dari kejadian 18 November saat menetapkan kronologi rinci.
Sumber:
https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/70-hektar-lahan-sawah-terancam-gagal-panen-akibat-banjir-di-gayo-lues

## Slide 4
Wilayah dan waktu kajian
Batas analisis harus mengikuti lokasi kejadian yang terverifikasi
04
Batas wilayah
Gunakan batas resmi Gayo Lues, DAS, dan poligon desa terdampak.
Sampel citra
Tile 47NLE mencakup sebagian Gayo Lues dan wilayah sekitarnya. Tile bukan batas kabupaten.
Pra dan pascabencana
27 Oktober 2025 sebagai kandidat awal, 29 November 2025 sebagai kandidat sesudah.
Kontrol waktu
Tambahkan citra fase pemulihan dan pembanding musim yang sama.
Notes: Cakupan metadata item 29 November: bbox 97.197381,3.528838,97.784703,4.522895. Bbox adalah cakupan item, bukan batas administrasi dan bukan jaminan seluruh piksel valid.
Sumber:
https://earth-search.aws.element84.com/v1/collections/sentinel-2-l2a

## Slide 5
Sentinel-1 dan Sentinel-2
05
Aspek | Sentinel-1 | Sentinel-2
Sensor | Radar C-band (SAR) | Optik multispektral
Cuaca dan cahaya | Siang/malam, menembus awan | Terhalang awan dan bayangan
Informasi utama | Hamburan balik permukaan | Reflektansi vegetasi, tanah, air
Kegunaan | Genangan saat berawan | Tutupan lahan dan pemulihan
Kendala | Speckle, bayangan radar, layover | Awan, kabut, bayangan lereng
Notes: Sentinel-1 tidak mengukur kerusakan bangunan secara langsung. Respons radar bergantung geometri dan kondisi permukaan.
Sumber:
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-sentinel-2
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-google-earth-engine-flood-mapping/step-by-step

## Slide 6
Band Sentinel-2 yang relevan
Komposit dan indeks menggunakan band asli, bukan warna JPEG pratinjau
06
Band | Resolusi asli | Pemanfaatan
B2, B3, B4 | 10 m | Biru, hijau, merah untuk komposit alami
B8 | 10 m | Inframerah dekat untuk vegetasi dan air
B11, B12 | 20 m | SWIR untuk kelembapan dan tanah terbuka
B5, B6, B7, B8A | 20 m | Red-edge dan NIR sempit untuk vegetasi
SCL pada Level-2A | 20 m | Masker awan, bayangan, dan piksel invalid
Notes: Sensor MSI memiliki 13 band. Band atmosfer 60 m tidak dirinci pada tabel. SCL merupakan produk klasifikasi kualitas, bukan band spektral.
Sumber:
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-sentinel-2
https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-products

## Slide 7
Akses data dan jejak sumber
07
Copernicus Browser
Cari lokasi, rentang tanggal, sensor, dan produk Level-2A atau Sentinel-1 GRD.
Pemilihan citra
Periksa awan pada wilayah kajian, cakupan data valid, dan kesamaan geometri.
Pencatatan
Simpan ID produk, waktu akuisisi, tile/orbit, level produk, band, serta sumber.
Perangkat analisis
QGIS untuk olah spasial dan penyajian. SNAP untuk praproses radar.
Notes: Unduh data resolusi penuh untuk perhitungan. Pratinjau pada slide berikut berasal dari Earth Search, aset thumbnail arsip Sentinel-2 L2A.
Sumber:
https://browser.dataspace.copernicus.eu/
https://earth-search.aws.element84.com/v1/collections/sentinel-2-l2a
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-google-earth-engine-flood-mapping/step-by-step

## Slide 8
Citra asli sebelum bencana
Copernicus Sentinel-2 L2A (2025), pratinjau Earth Search. Hitam = tidak ada data.
08
27 Oktober 2025
Sentinel-2A • tile 47NLE
Tutupan awan item: 23,96%
Awan putih menutup sebagian permukaan. Wilayah gelap di tepi citra merupakan no-data.
Kandidat pra-bencana ini perlu pemeriksaan awan pada area kajian.
Notes: ID: S2A_47NLE_20251027_1_L2A
Akuisisi UTC: 2025-10-27T04:07:27.802000Z
Pratinjau katalog asli beresolusi rendah, tidak digunakan untuk menghitung indeks atau luas. Persentase awan adalah metadata item, bukan persentase khusus Gayo Lues.
Sumber:
https://sentinel-cogs.s3.us-west-2.amazonaws.com/sentinel-s2-l2a-cogs/47/N/LE/2025/10/S2A_47NLE_20251027_1_L2A/preview.jpg
https://earth-search.aws.element84.com/v1/collections/sentinel-2-l2a/items/S2A_47NLE_20251027_1_L2A

## Slide 9
Citra asli setelah bencana
Copernicus Sentinel-2 L2A (2025), pratinjau Earth Search. Cakupan bukan batas Gayo Lues.
09
29 November 2025
Sentinel-2B • tile 47NLE
Tutupan awan item: 9,78%
Bagian permukaan lebih banyak terlihat. Awan masih hadir di bagian atas citra.
Pola warna terang belum dapat dinyatakan sebagai banjir atau longsor tanpa analisis lanjutan.
Notes: ID: S2B_47NLE_20251129_0_L2A
Akuisisi UTC: 2025-11-29T04:07:03.523000Z
Pratinjau katalog asli. Perbedaan footprint, pencahayaan dan rendering membatasi perbandingan visual langsung. Belum ada ekstraksi kerusakan.
Sumber:
https://sentinel-cogs.s3.us-west-2.amazonaws.com/sentinel-s2-l2a-cogs/47/N/LE/2025/11/S2B_47NLE_20251129_0_L2A/preview.jpg
https://earth-search.aws.element84.com/v1/collections/sentinel-2-l2a/items/S2B_47NLE_20251129_0_L2A

## Slide 10
Awan dapat menghalangi analisis
Copernicus Sentinel-2 L2A (2025), pratinjau Earth Search
10
24 November 2025
Sentinel-2C • tile 47NLE
Tutupan awan item: 100%
Citra ini tidak layak menjadi dasar interpretasi perubahan lahan optik.
Pilihan: Sentinel-1, tanggal lain yang valid, atau komposit bertanggal jelas.
Notes: ID: S2C_47NLE_20251124_0_L2A
Akuisisi UTC: 2025-11-24T04:07:20.058000Z
Awan 100% menurut metadata item katalog. Komposit lintas tanggal dapat kehilangan puncak banjir dan harus mencantumkan interval tanggal.
Sumber:
https://sentinel-cogs.s3.us-west-2.amazonaws.com/sentinel-s2-l2a-cogs/47/N/LE/2025/11/S2C_47NLE_20251124_0_L2A/preview.jpg
https://earth-search.aws.element84.com/v1/collections/sentinel-2-l2a/items/S2C_47NLE_20251124_0_L2A

## Slide 11
Praproses Sentinel-2
11
Reflektansi
Gunakan Level-2A. Terapkan skala dan offset sesuai metadata penyedia.
Masker kualitas
Singkirkan awan, cirrus, bayangan awan, no-data, dan piksel rusak.
Keselarasan
Samakan proyeksi, grid, extent, dan posisi piksel antartanggal.
Resolusi analisis
Gunakan 20 m bila melibatkan B11/B12. Resampling tidak menambah detail asli.
Notes: SCL dapat menjadi masker awal dan perlu inspeksi manual di daerah pegunungan. Gunakan nearest-neighbor untuk data kategori. Offset radiometrik tidak selalu sama antarpenyedia sehingga jangan hanya membagi DN dengan 10000 tanpa membaca metadata.
Sumber:
https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-products

## Slide 12
Indeks vegetasi dan air
Hitung pada reflektansi yang telah dikoreksi dan piksel valid
12
Indeks | Rumus Sentinel-2 | Makna awal
NDVI | (B8 − B4) / (B8 + B4) | Kekuatan sinyal vegetasi
NDWI | (B3 − B8) / (B3 + B8) | Kandidat permukaan air
MNDWI | (B3 − B11) / (B3 + B11) | Air dengan bantuan SWIR
ΔNDVI | NDVI sesudah − NDVI sebelum | Nilai negatif: vegetasi menurun
Notes: Rumus NDWI menggunakan definisi McFeeters (green-NIR), berbeda dari indeks kelembapan NIR-SWIR. MNDWI mengikuti Xu (2006), DOI 10.1080/01431160600589179. Tidak ada satu ambang universal untuk seluruh Gayo Lues. Penurunan NDVI dapat terjadi karena panen atau bayangan.
Sumber:
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/flood-mapping-and-damage-assessment-using-s2-data/step-by-step
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-sentinel-2
https://doi.org/10.1080/01431160600589179

## Slide 13
Deteksi genangan dengan Sentinel-1
13
Pasangan sebanding
Gunakan orbit relatif, arah lintasan, mode, dan polarisasi yang konsisten.
Praproses radar
Koreksi orbit, noise, kalibrasi, dan medan sesuai kondisi produk input.
Kandidat genangan
Bandingkan hamburan balik sebelum dan sesudah. Air terbuka sering tampak gelap.
Penyaringan
Keluarkan air permanen, bayangan radar, layover, dan area yang meragukan.
Notes: Jika memakai koleksi yang sudah dipraproses, jangan mengulang koreksi tanpa kebutuhan. Speckle filtering dapat mengaburkan objek kecil. Banjir vegetasi atau perkotaan tidak selalu gelap karena double bounce. Belum ada citra radar yang dianalisis dalam contoh deck ini.
Sumber:
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-google-earth-engine-flood-mapping/step-by-step

## Slide 14
Deteksi perubahan tutupan lahan
14
Metode selisih indeks
Bandingkan NDVI atau indeks air antartanggal.
Tentukan ambang dengan sampel lokal.
Pisahkan area berubah, stabil, dan tidak teramati.
Metode klasifikasi
Klasifikasikan vegetasi, pertanian, tanah terbuka, air, dan permukiman.
Bandingkan kelas pra–pasca.
Gunakan skema kelas dan data latih yang konsisten.
Notes: Metode yang dipilih adalah rancangan analisis, bukan hasil terhitung pada Gayo Lues. Klasifikasi dua tanggal membawa kesalahan dari kedua peta sehingga validasi perubahan diperlukan.
Sumber:
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/flood-mapping-and-damage-assessment-using-s2-data/step-by-step
https://arxiv.org/abs/2405.20161

## Slide 15
Interpretasi perubahan pascabencana
15
Perubahan teramati | Dugaan awal | Pemeriksaan lanjutan
Vegetasi menjadi terbuka | Longsor atau endapan | Lereng, bentuk bekas longsor, foto
Daratan menjadi air | Genangan | Air permanen, sawah, tanggal hujan
Koridor sungai melebar | Erosi atau sedimentasi | Debit musiman dan citra detail
NDVI turun pada petak | Kerusakan tanaman atau panen | Kalender tanam dan survei
Warna berubah di lereng | Perubahan atau bayangan | Sudut matahari dan DEM
Notes: Interpretasi adalah hipotesis. Atribusi penyebab memerlukan kronologi dan observasi independen. Diagram atau citra palsu tidak digunakan.
Sumber:
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/flood-mapping-and-damage-assessment-using-s2-data/step-by-step
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-google-earth-engine-flood-mapping/step-by-step

## Slide 16
Penghitungan luas perubahan
Contoh aritmetika berikut bersifat hipotetis, bukan hasil Gayo Lues
16
Luas = jumlah piksel valid × luas piksel
Pada grid 10 m: 1 piksel = 100 m² = 0,01 ha
Pada grid 20 m: 1 piksel = 400 m² = 0,04 ha
Contoh: 250 piksel pada grid 20 m = 10 ha
Persentase perubahan memakai luas area valid sebagai penyebut.
Area tertutup awan dilaporkan terpisah.
Notes: Gunakan CRS proyeksi bermeter seperti WGS84/UTM 47N (EPSG:32647) untuk Gayo Lues dan pastikan kesesuaian spasial. Rumus mengasumsikan piksel persegi grid proyeksi. Luas peta klasifikasi belum tentu sama dengan estimasi luas terkoreksi kesalahan.
Sumber:
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/flood-mapping-and-damage-assessment-using-s2-data/step-by-step

## Slide 17
Validasi dan ketidakpastian
17
Data pembanding
Foto lapangan bertanggal dan berkoordinat, drone, atau citra resolusi lebih tinggi.
Sampel independen
Sebarkan sampel pada kelas berubah dan stabil, terpisah dari data latih.
Uji ketelitian
Susun matriks kebingungan, akurasi pengguna dan produsen per kelas.
Batas kesimpulan
Laporkan awan, objek kecil, kesalahan posisi, dan jeda waktu pengamatan.
Notes: Gunakan desain sampling yang sesuai untuk estimasi luas dan interval kepercayaan. Hindari hanya melaporkan overall accuracy ketika kelas tidak seimbang. Pengamatan lapangan mengikuti akses dan kondisi keselamatan setempat.
Sumber:
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/flood-mapping-and-damage-assessment-using-s2-data/step-by-step
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-google-earth-engine-flood-mapping/step-by-step

## Slide 18
Alur praktik di QGIS dan SNAP
18
01 Persiapan
Tetapkan kejadian, batas kajian, tanggal citra, dan skema tutupan lahan.
02 Pengolahan
Masker kualitas, samakan grid, lalu hitung indeks atau perubahan radar.
03 Analisis
Klasifikasikan perubahan, lakukan overlay desa/DAS, dan hitung luas valid.
04 Pelaporan
Validasi hasil, simpan GeoTIFF/GeoPackage, dan susun peta dengan metadata.
Notes: Praktik ini memerlukan band resolusi penuh. Gunakan raster calculator untuk indeks, zonal statistics atau intersect untuk agregasi. Pastikan nilai no-data tidak berubah menjadi nol atau kelas stabil.
Sumber:
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/flood-mapping-and-damage-assessment-using-s2-data/step-by-step
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-google-earth-engine-flood-mapping/step-by-step

## Slide 19
Manfaat untuk pemulihan Gayo Lues
19
Hasil yang dibutuhkan
Peta perubahan dan area tidak teramati.
Rekap luas per desa atau DAS.
Daftar lokasi prioritas verifikasi beserta tingkat keyakinannya.
Keputusan yang didukung
Survei sawah tertimbun atau tergenang.
Pemantauan pemulihan vegetasi.
Peninjauan koridor sungai dan akses yang berpotensi terdampak.
Notes: Peta indikatif mendukung prioritas survei. Kerusakan bangunan, kelayakan jalan, kepemilikan, dan nilai kerugian tetap memerlukan data teknis atau lapangan. Belum ada rekap luas empiris yang dihasilkan pada presentasi ini.
Sumber:
https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/70-hektar-lahan-sawah-terancam-gagal-panen-akibat-banjir-di-gayo-lues
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/flood-mapping-and-damage-assessment-using-s2-data/step-by-step

## Slide 20
Kesimpulan dan sumber utama
Tautan lengkap dan identitas citra tercantum dalam catatan slide
20
Sentinel membantu mengenali perubahan.
Bukti lapangan memastikan maknanya.
Sentinel-2 menjelaskan kondisi tutupan lahan. Sentinel-1 melengkapi pengamatan saat berawan. Luas dan penyebab perubahan memerlukan pengolahan serta validasi.
Sumber: BPBA Aceh • Copernicus / SentiWiki • USGS • UN-SPIDER
Arsip citra: Earth Search, Sentinel-2 L2A, tile 47NLE
Tanggal: 27 Oktober, 24 November, dan 29 November 2025
Notes: Contoh visual merupakan tiga pratinjau asli, bukan hasil generatif. Presentasi menguraikan metode, bukan laporan penghitungan kerusakan final. Tanggal akses sumber: 24 Oktober 2026.
Sumber:
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-sentinel-2
https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-products
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/flood-mapping-and-damage-assessment-using-s2-data/step-by-step
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-google-earth-engine-flood-mapping/step-by-step
https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/70-hektar-lahan-sawah-terancam-gagal-panen-akibat-banjir-di-gayo-lues
https://browser.dataspace.copernicus.eu/
https://earth-search.aws.element84.com/v1/collections/sentinel-2-l2a