## Slide 1
PENGGAMBARAN DATA X, Y DAN Z
Menggunakan kertas milimeter (milimeter block)

## Slide 2
DISUSUN OLEH
AHMAD ZARKASYI

## Slide 3
Materi Dasar-Dasar Teknik Geospasial
Tujuan: memindahkan data hasil pengukuran menjadi gambar/plot yang mudah dibaca.
Data X dan Y digunakan untuk menentukan posisi titik, sedangkan Z menunjukkan elevasi/ketinggian.

## Slide 4
1. Memahami Data X, Y dan Z
X (Easting) → posisi titik pada arah mendatar.
Y (Northing) → posisi titik pada arah tegak.
Z (Elevasi) → tinggi/rendah suatu titik terhadap datum atau bidang acuan.
Contoh: Titik P1 = X 125,00 ; Y 250,00 ; Z 12,50 m.
Untuk menggambar posisi titik di bidang, gunakan X dan Y. Nilai Z dicantumkan sebagai keterangan elevasi.

## Slide 5
2. Alat dan Bahan
Kertas milimeter / millimeter block
Pensil 2H/HB dan penghapus
Penggaris atau mistar skala
Kalkulator
Data koordinat X, Y dan Z hasil pengukuran
Opsional: pensil warna/spidol tipis untuk membedakan titik atau garis.

## Slide 6
3. Menentukan Skala Gambar
Tentukan terlebih dahulu rentang nilai X dan Y dari data.
Pilih skala agar seluruh titik muat pada kertas milimeter.
Contoh: skala 1 : 1.000 berarti 1 cm pada gambar = 10 m di lapangan.
Contoh lain: jika jarak lapangan 50 m, pada skala 1 : 1.000 panjang gambar = 5 cm.
Gunakan skala yang sama untuk X dan Y agar bentuk tidak berubah.

## Slide 7
4. Membuat Sumbu Koordinat
Buat sumbu X mendatar dan sumbu Y tegak.
Tentukan titik awal/asal (0,0) atau koordinat lokal yang dipilih.
Beri angka pada sumbu dengan interval yang teratur.
Cantumkan satuan (misalnya meter) dan skala gambar.
Sisakan ruang agar label titik dan nilai Z dapat ditulis dengan jelas.

## Slide 8
5. Mengubah Koordinat Menjadi Jarak pada Kertas
Jika menggunakan skala 1 : n:
Jarak pada gambar = jarak sebenarnya ÷ n.
Contoh: ΔX = 30 m dan skala 1 : 1.000 → jarak pada gambar = 30 ÷ 1.000 m = 0,03 m = 3 cm.
Lakukan perhitungan yang sama untuk ΔY.
Untuk koordinat besar, gunakan koordinat lokal: X' = X − X₀ dan Y' = Y − Y₀ agar angka lebih mudah diplot.

## Slide 9
6. Cara Plot Titik X dan Y
1) Tentukan nilai X titik yang akan digambar.
2) Ukur posisi X dari sumbu Y sesuai skala.
3) Tentukan nilai Y.
4) Ukur posisi Y dari sumbu X sesuai skala.
5) Tarik garis bantu tipis; perpotongannya adalah posisi titik.
6) Tandai titik dan beri nama, misalnya P1, P2, P3.
7) Tulis nilai Z di dekat titik.

## Slide 10
7. Contoh Data untuk Latihan
Titik | X (m) | Y (m) | Z (m)
P1 | 181534.141 | 465629.550 | 15,27
P2 | 181569.906 | 465717.043 | 12,95
P3 | 181706.407 | 465631.354 | 13,16
P4 | 181649.671 | 465541.964 | 15,54
Misal digunakan skala 1 : 1.000. Data X dan Y diplot pada kertas; Z ditulis sebagai elevasi setiap titik.

## Slide 11
8. Menghubungkan Titik dan Menampilkan Z
Setelah semua titik diplot, hubungkan titik sesuai urutan pengukuran atau bentuk objek di lapangan.
Jangan menghubungkan titik hanya berdasarkan urutan tabel jika tidak sesuai dengan sketsa/pengukuran.
Tulis elevasi Z pada masing-masing titik.
Jika diperlukan untuk menggambarkan relief, titik-titik dengan elevasi sama dapat digunakan untuk membuat garis kontur.

## Slide 12
9. Pemeriksaan Hasil Gambar
Periksa kembali skala dan satuan.
Pastikan arah sumbu X dan Y benar.
Pastikan posisi setiap titik sesuai koordinat.
Pastikan nilai Z tidak tertukar antar titik.
Cek label titik, ukuran gambar, dan kerapian garis.
Simpan data asli agar gambar dapat diperiksa atau digambar ulang.

## Slide 13
Rangkuman Langkah Cepat
1. Siapkan data X, Y, Z.
2. Tentukan rentang koordinat.
3. Pilih skala.
4. Buat sumbu X dan Y pada kertas milimeter.
5. Hitung jarak gambar dari koordinat.
6. Plot semua titik berdasarkan X dan Y.
7. Tulis nilai Z pada setiap titik.
8. Hubungkan titik sesuai objek/pengukuran.
9. Periksa skala, arah, label, dan ketelitian.

## Slide 14
Latihan Siswa
Diketahui titik: R1 (110,120,5,2), R2 (125,120,5,8), R3 (125,135,6,1), R4 (110,135,5,5).
Gunakan skala 1 : 1.000.
Gambarkan sumbu koordinat pada kertas milimeter.
Plot titik R1, R2, R3, dan R4 berdasarkan X dan Y.
Tuliskan nilai Z pada setiap titik.
Hubungkan titik sesuai urutan R1–R2–R3–R4–R1.
Diskusikan: titik mana yang mempunyai elevasi paling tinggi dan paling rendah?

## Slide 15
SEKIAN TERIMA KASIH
DAN
SEMOGA BERMANFAAT